ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

за

СТРОЕЖ: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПЛОЩАД ШЕЙНОВСКИ, ГРАД СИМЕОНОВГРАД”

ЧАСТ: Пътна

ФАЗА: Технически проект

Проектант: ..............................

/инж. С. Стойков/

Май,  2015г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ТЕКСТОВА ЧАСТ:

- Челен лист.

- Съдържание.

- Обяснителна записка.

- Геодезия

- Количествена сметка.

ГРАФИЧНА ЧАСТ:

- Архитектурно решение.

- Ситуация

- Вертикална планировка-коти

- Вертикална планировка – хоризонтали

- Детайли

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

СТРОЕЖ: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПЛОЩАД ШЕЙНОВСКИ, ГРАД СИМЕОНОВГРАД ”

ЧАСТ: Пътна

ФАЗА: Технически проект

- Цел:

Подобряване технико – експлоатационното състояние на площад Шейновски.

- Съществуващо положение:

От направеното проучване на място се установи, че технико-експлоатацион-

ното състояние на пешеходната зона на площад Шейновски е следното:

  - Наличие на дупки по настилката;

  - Наличие на деформации;

  - Наличие на слягания;

  - Наличие на неравности;

  - Недобро отводняване;

  - Разрушена тротоарна настилка.

- Проектно решение:

3.1   Геодезична основа:

Направено е геодезическо заснемане на пешеходната зона в координатна сисема 1970г. и Балтийска височинна система.

3.2   Ситуационно решение:

Запазва се съществуващото ситуационно положение на пешеходна зона на площад Шейновски;

Проектната ос съвпада с оста на съществуващата настилка;

3.3   Нивелетно решение:

- Нивелетното решение е съобразено с теренната линия на оста на тротоарната настилка.

3.4   Отводняване:

  - Отводняването от повърхностни води се осъществявя чрез направа на водоприемни оттоци и решетки.

4.   Техника и безопасност на труда при извършване на СМР на строежа:

-   Преди започване на СМР на строежа настоящият Технически проект се съгласува с всички потенциални ведомства, за които се предполага, че имат изградена подземна инфраструктура в този участък. Установява се наличието на подземните инфраструктури, тяхното местоположение и дълбочина. Взимат се всички необходими мерки за предпазване от повреди и злополуки;

-       Обезопасяване на машини и съоръжения;

-       Взимат се всички предпазни мерки при извършване на изкопни работи в близост до подземни проводи.

Проектант: .................................

(инж. С. Стойков)

Количествена сметка

| Ремонтни дейности по площад Шейновски, гр. Симеоновград |
| --- |
| 1 | Разваляне на съществуваша тротоарна настилка | м2 | 964 |
| 2 | Разбиване на съществуваща асфалтова настилка | м3 | 54.24 |
| 3 | Разваляне на стари бетонови бордюри | м | 225 |
| 4 | Изкоп , включително подравняване, профилиране и валиране на земно легло | м3 | 182.4 |
| 5 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50 на бетонова основа | м | 210 |
| 6 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16/50 на бетонова основа | м | 312 |
| 7 | Доставка и полагане на трошен камък за основа | м3 | 601.2 |
| 8 | Полагане на пясък под тротоарна настилка | м3 | 150.3 |
| 9 | Полагане на циментова замазка под тротоарната настилка | м3 | 45.09 |
| 10 | Тротоарна настилка против подхлазване - релефна | м2 | 126 |
| 11 | Тротоарна настилка от вибропресовани плочи 40/40/4 - жълти | м2 | 654 |
| 12 | Тротоарна настилка от вибропресовани плочи 30/30/4 - сиви | м2 | 205 |
| 13 | Тротоарна настилка от вибропресовани плочи 30/30/4 - червени | м2 | 518 |
| 14 | Изграждане на нова дъждоприемна решетка и заустването и в съществуващата канализация | м | 7 |
| 15 | Бетон В15 за оформяне на стъпала пред паметника | м3 | 8 |
| 16 | Технологично фрезоване | м2 | 304 |
| 17 | Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес | м2 | 304 |
| 18 | Доставка и полагане на неплътна асфалтобетонова смес | т | 30 |
| 19 | Направа на битумен разлив | м2 | 608 |
| 20 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка | м2 | 14.4 |
| 21 | Доставка и полагане на хумус | м3 | 25.25 |
| 22 | Оформяне на зелени площи | м2 | 220 |
| 23 | Ремонт на осветителни тела | бр | 17 |
| 24 | Големи саксии | бр | 10 |
| 25 | Кошчета за отпадаци | бр | 8 |
| 26 | Пейки за отдих тип 2 | бр | 8 |