ТОМ III

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци град Симеоновград, община Симеоновград“

Съдържание:

- Обща част

- Местоположение на обекта

- Описание на обекта

- Материали

- Строително – монтажни работи

1.	ОБЩА ЧАСТ

Строеж: 	Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци гр. Симеоновград, община Симеоновград.

Местоположение: 		ПИ 000263, 106004, 000261, 000257 и 000036 в землището на гр. Симеоновград, общ. Симеоновград

Концепцията за закриване и рекултивация на старото сметище за ТБО на гр. Симеоновград е изградена въз основата на политиката на МОСВ за закриване на всички съществуващи сметища за неопасни отпадъци и депониране на тези отпадъци само на регионални депа.

Водещ елемент при извършване на строително – монтажните работи е вертикалната планировка на обекта, свързана с предепонирането на битовите отпадъци и тяхното уплътняване.

2.	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Общинското сметище е регламентирано депо за неопасни отпадъци, разположено в имот №000036 от землището на гр. Симеоновград, ЕКАТТЕ: 47278, имот №000257 от землището на гр. Симеоновград, ЕКАТТЕ: 47278, имот №000261 от землището на 
гр. Симеоновград, ЕКАТТЕ: 47278, имот №106004 от землището на гр. Симеоновград, ЕКАТТЕ: 47278, имот №000263 от землището на гр. Симеоновград, ЕКАТТЕ: 47278 община Симеоновград.

Сметището е разположено на 2,3 км. северно от гр. Симеоновград. До сметището се стига по съществуващ път. Теренът, върху който са извозвани битовите отпадъци от 
гр. Симеоновград е с постоянен наклон 10% север – североизток.

В момента се извършва нерегламентирано извозване на отпадъци на сметището. В северозападната част е направено частично рекултивиране чрез запръстяване и затревяване. Не е оградено и няма обслужващи сгради и съоръжения.

Резултати от проведените проучвания, геоложки строеж, инженерно- геоложки условия и геотехнически показатели

В геоморфоложко отношение депото за твърди битови отпадъци попада в ерозионно дере със северно направление.

Депото е разположено на около 2300 метра северозападно от гр. Симеоновград, в дясно от пътя Симеоновград – Стара Загора. Денивелацията на депото от асфалтовия път до дъното на дерето варира от кота 166.40 до около кота 145 метра.

Основно в геоложкия строеж на депото участват кватернерни отложения и неогенски седименти. Кватернерът е представена от почвен слой и насипни материали от твърди битови отпадъци, които залягат върху неогенски седименти на Маришката свита, представена в горната си част от глини, песъчливи глини и глинести пясъци до пясъци.

При извършване на полевата работа се разкриха: насипни материали от твърди битови отпадъци, почвен слой и неогенски седименти.

Инженерногеоложка характеристика на земната основа от лабораторни изследвания

От документацията на направените шурфове и извършените лабораторни изследвания на земните проби могат да се поделят следните инженерногеоложки видове строителни почви:

Пласт 1: Насип от битови отпадъци (antQ).

Изгражда най-горната част на кватернерна покривка, като дебелината му в проучвателните изработки достигна до 1.80 метра при шурф 7, но реално достига до около 15 метра при дъното на дерето. От пласта не са взети проби за изследване.

Пласт 2: Глина, твърдо пластична, черна с аморфен варовик, почвен слой (Q).

Изгражда най-горната част на кватернерна покривка, като дебелината му в проучвателните изработки е от 0.00 до 1.40 метра. Изграден е от черна твърдо пластична глина - смолница.

От пласта е взета и изследвана една земна проба. Получените резултати от лабораторните изследвания, определят пласта като „прахова глина”.

Поради обемно непостоянство и съдържанието на органични вещества в него, той се отнася към почви от група „В” точка в) „особени почви” съгласно НППФ и като почва от група „D” съгласно НПССЗР.

Съгласно БДС 676 – 85 стойности на физико-механичните показатели са следните:

| Водно съдържание | П-л на пластичност | П-л на консистенция | Обемна плътност | Специфична плътност | Обемна плътност на скелета | Коефициент на порите | Ъгъл на вътрешно триене (изчислителен) | Кохезия (изчислителна) | Компресионен модул при товар 0.2 МРа | Изчислително натоварване | Модул на обща Деформация при 0.2 МРа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wn | Ip | Ic | ρn | ρs | ρd | e | ϕизч | Cизч | M2 | R0 | E0 |
| % | % | - | g/cm3 | g/cm3 | g/cm3 | - | … ° | MPa | MPa | MPa | MPa |
| 40.30 | 40.60 | 0.96 | 1.78 | 2.63 | 1.27 | 1.073 | - | - | - | - | - |

- Пласта се класифицира като почви от група „В” точка в) „особени почви” съгласно НППФ и като почви от група „D” съгласно НПССЗР.

- Категория на почвата: І.

- Наименование на категорията: земна.

Пласт 3: Глина до песъчлива глина с отделни чакълчета, твърдо пластична, кафявосветлозелена (N1).

Пласта заляга под на пласт 2 като дебелината му в проучвателните изработки е повече от 0.80 метра (шурф 4). Изграден е от глина до песъчлива глина, прахова с чакъли, твърдо пластична, кафявосветлозелена.

От пласта са взети и изследвани 2 броя земна проба. Получените резултати от лабораторните изследвания, определят пласта като „прахова глина” и „песъчлива глина”, твърдо пластична.

Съгласно БДС 676 – 85, осреднените стойности на физико-механичните показатели са следните:

| Водно съдържание | П-л на пластичност | П-л на консистенция | Обемна плътност | Специфична плътност | Обемна плътност на скелета | Коефициент на порите | Ъгъл на вътрешно триене (изчислителен) | Кохезия (изчислителна) | Компресионен модул при товар 0.2 МРа | Изчислително натоварване | Модул на обща Деформация при 0.2 МРа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wn | Ip | Ic | ρn | ρs | ρd | e | ϕизч | Cизч | M2 | R0 | E0 |
| % | % | - | g/cm3 | g/cm3 | g/cm3 | - | … ° | MPa | MPa | MPa | MPa |
| 23.28 | 29.90 | 0.93 | 1.93 | 2.73 | 1.57 | 0.740 | 18.8 | 0.026 | 12.5 | 0.26 | 30 |

- Пласта се класифицира като почви от група „Б” точка б) съгласно НППФ и като почви от група „D” съгласно НПССЗР.

- Категория на почвата: ІІ.

- Наименование на категорията: земна.

Пласт 4: Глинест пясък, кафявосветлозелен (N1).

Поради изземване на част от хълма при изграждането на депото за твърди битови отпадъци, пласта заляга под на пласт 1 и 2 като дебелината му в проучвателните изработки е повече от 1.40 метра (шурф 2). Изграден е от глинест пясък до пясък с глинест запълнител, кафявосветлозелена.

От пласта е взета и изследвана 1 земна проба. Получените резултати от лабораторните изследвания, определят пласта като „глинест пясък”.

Съгласно БДС 676 – 85 стойности на физико-механичните показатели са следните:

| Водно съдържание | П-л на пластичност | П-л на консистенция | Обемна плътност | Специфична плътност | Обемна плътност на скелета | Коефициент на порите | Ъгъл на вътрешно триене (изчислителен) | Кохезия (изчислителна) | Компресионен модул при товар 0.2 МРа | Изчислително натоварване | Модул на обща Деформация при 0.2 МРа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wn | Ip | Ic | ρn | ρs | ρd | e | ϕизч | Cизч | M2 | R0 | E0 |
| % | % | - | g/cm3 | g/cm3 | g/cm3 | - | … ° | MPa | MPa | MPa | MPa |
| 17.60 | 6.70 | 0.99 | 1.93 | 2.74 | 1.64 | 0.670 | 20.8 | 0.008 | 12.5 | 0.25 | 30 |

- Пласта се класифицира като почви от група „Б” точка б) съгласно НППФ и като почви от група „D” съгласно НПССЗР.

- Категория на почвата: ІІ.

- Наименование на категорията: земна.

Хидрогеоложки условия

Хидрогеоложките условия се формират от особеностите на релефа и литоложкия строеж на кватернерните отложения и неогенските седименти. Подземни води по време на полевата работа не бяха установени в проучвателните изработки. В пласт 4 „глинест пясък”, който беше влажен по време на полевите работи са се инфилтрирани замърсители от сметището.

При валежи ще се формират временни повърхностни води, които ще се инфилтрират в твърдите битови отпадъци и ще изнесат замърсители отначало в естественото ерозионно дере, където е изградено сметището, от там ще преминат в „Авалийското дере”, след което ще постъпят в река Сазлийка и накрая в река Марица.

Сеизмичност

Съгласно НПССЗР – 2007 г. територията на гр. Симеоновград е с прогнозна сеизмичност за 1000 годишен период от VІІІ-ма сеизмична степен (по МШК-64). Коефициентът на сеизмичност Кс = 0.15.

Зониране на площадката

Депото ще бъде разделено на три основни зони, които ще бъдат рекултивирани по различен начин.

- Зона 1 – старото депо, намиращо се в северозападната част на парцела – биологична рекултивация - направеното частично рекултивиране чрез запръстяване и затревяване ще бъде подравнено и облагородено с 30 см. хумуен слой и затревено.

- Зона 2 – средната част от депото – техническа и биологична рекултивация

- Зона 3 – югоизточната част – биологична рекултивация, като предварително слоя отпадъци бъде предепониран в Зона 2, подравняване и добавяне на 30 см. хумусен слой, след което ще бъде затревена.

3.	ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Настоящият проект е предназначен за извършване на техническа и биологична рекултивация на сметището на община Симеоновград. Площта предвидена за рекултивиране, в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци, е с нарушена структура и почвено плодородие.

Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните отпадъци след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели намаляване количеството на отделящия се инфилтрат и подобряване ландшафта на района.

Избрания метод рекултивиране на депото в град Симеоновград е „in situ” и рекултивацията ще протече в следната последователност:

- вертикална планировка

- техническа рекултивация

- биологична рекултивация

Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап.

Вертикална планировка

Депото ще бъде разделено на три основни зони, които ще бъдат рекултивирани по различен начин.

-	Зона 1 – старото депо, намиращо се в северозападната част на парцела – биологична рекултивация

- 	Зона 2 – средната част от депото – техническа и биологична рекултивация

- 	Зона 3 – югоизточната част – биологична рекултивация, като предварително слоя отпадъци бъде предепониран в Зона 2.

Вертикалната планировка включва:

-	Преоткосиране на депото (в момента съществуващите откоси на депото са приблизително 1:1 - около 45°) като се оформят откоси: с наклон 1:3 /на напречните профили/ и: 1:3 /на надлъжния профил/.

-	Профилиране на депонираните отпадъци, включващо разстилане и подравняване с булдозер;

-	Предепониране на слоя отпадъци от Зона 3 в Зона 2

-	Уплътняване на отпадъците (минимум четирикратно преминаване с валяк, булдозер или компактор);

С приетите наклони се постига по-плавно вписване на рекултивираното сметище към околните терени, а също и оттичане на повърхностните води към охранителните канавки.

С вертикалната планировка се оформя тялото на сметището така, че да поеме изкопаните стари отпадъци при преоткосирането.

Технология на изпълнение на вертикалната планировка

Преди да започнат изкопните работи по преоткосирането трябва да се приложат напречните профили през депото. На тях са посочени местата на охранителните канавки, граници и коти на предепонираните отпадъци, котите на рекултивационния слой в крайният му вид и мястото на газовия кладенец.

Преоткосирането започва от най-високата част на съответния профил. По този начин оформянето на откосите става отгоре надолу. За извършване на изкопните работи са необходими следните машини:

- 	еднокошов багер с права лопата с V=l м3.

- 	самосвали за извозване на изкопаните земни маси – 2 бр.

- 	Булдозер за разстилане ,валиране и оформяне на проектния профил.

Височината на всеки забой е максимум 3 м. Изкопаните отпадъци се товарят на самосвали, които ги транспортират до определеното място за предепониране. Преоткосирането и предепонирането започват от източната част на сметището.

Разриването и уплътняването става с булдозери.Техният ход напред и назад трябва да бъде не по-малко от 4 пъти по едно и също трасе.

Техническа рекултивация

С техническата рекултивация се оформя горния изолиращ екран, който трябва да отговаря на Наредба №6 от 2013 г. и Наредба №26 от 1996 г.

Горният изолиращ екран се състои от следните елементи:

- Газов дренаж;

- Запечатващ пласт;

- Дренажна система за атмосферни води;

- Рекултивиращ пласт.

Вертикалната планировка е неразделна част от техническата рекултивация на депото. Съгласно графичните приложения на проекта и в съответствие на Наредба №6 на МОСВ, във вертикалната планировка и технологичния проект са дадени надлъжни и напречни профили, съгласно които ще се оформи тялото на депото за рекултивация.

До започване на земните работи и изпълнение на строителството, съгласно работния проект е необходимо да се изпълни:

- Трайно геометрично очертаване на осите, геометричните контури в зоните на изкопите и насипите и др. съоръжения, съгласно работния проект.

- Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация.

- Почистване на строителната площадка от храсти, дървета, пънове и едри камъни, и едрогабаритни отпадъци

- Устойчивост и дълготрайност на конструкцията на рекултивираното депо при нормални и особени натоварвания.

- Защита от проникване в депото на повърхностните води и тяхното отвеждане извън тялото на депото.

- Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло (депото).

- Удовлетворяване на изискванията на нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени (Наредба №26).

- Удовлетворяване на условията за използуване на рекултивирания повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация.

След приключване на вертикалната планировка се пристъпва към изграждане на горния изолиращ екран,който се състои от следните пластове по реда на полагането им:

- изравнителен слой почва – 0,20 м.

- газов дренажен слой от мита речна баластра - 0,50м по платото и слой от дренажен геокомпозит с твърда сърцевина по откосите на депото

- минерален запечатващ слой – бентонитова хидроизолация (GCL's) - бентонитова рогозка със съдържание на бентонит по - голямо или равно на 3.5 kg/m поставен между два пласта геотекстил

- дренажна система за отвеждане на инфилтрирали през рекултивационния слой почва и хумус атмосферни води

- Пласт почва с дебелина 0.70 м, полага се на два слоя всеки с дебелина 35 cm.

- пласт хумус с дебелина - 0,30м.

Обща дебелина на изолиращия слой е h = 1,70 м при платото и 1,20 м по откосите.

Структура на горния изолиращ екран

- Изравнителен слой пръст

Преди полагането на газовия дренаж се полага изравнителен пласт от почва, с който се оформя окончателното сметищно тяло на депото, съгласно проекта. Той се изпълнява с дебелина 0.20m. депонираните отпадъци първоначално се полагат на 60 см по - високо от проектните коти, тъй като те ще се уплътнят и слегнат с времето

- Газов дренаж

На депото са депонирани неопасни биоразградими отпадъци, което налага проектиране на газов дренаж, който ще включва:

- Площен дренажен слой по платото на депото с дебелина 0.50 m от мита речна баластра;

- Дренажен геокомпозит с твърда сърцевина по откосите на депото

- Газов кладенец с вентилаторно устройство на площадката на депото.

За отвеждане на образувалият се биогаз от тялото на депото се предвижда изграждане на един газов клaденец, в най – високата част на рекултивираното депо, състоящ се от вертикална и хоризонтална част. Преди полагане на рекултивационния слой се изгражда вертикалната част на газовия кладенец. Най- ниско разположения слой от рекултивацията е така наречения площен газов дренаж, който се представлява пласт от мита речна баластра с дебелина 0.50 м. В този слой са разположени радиално 4бр. тръби Ф90 перфорирани, които улавят отделилият се биогаз и го насочват към вертикалната част на газовия кладенец. Този тип кладенци завършва монтирано вентилаторно устройство, поради неголямото количество газ, което се очаква да бъде отделено.

- Запечатващ пласт - минерален запечатващ слой от хидроизолация на бентонитова основа

Минералният запечатващ слой се предвижда за защита на отпадъчното тяло на сметището от проникване на повърхностни води и като бариера за газовите емисии.Запечатващия пласт трябва:

а) да осигурява защита срещу просмукване и дифузия на вредни вещества;

б) да има висока степен на водоплътност;

в) да е устойчив срещу излужване;

г) да притежава способност за задържане на тежки метали;

д) да сляга в определените с проекта граници и да притежава способност за самозаздравяване чрез подходящ избор на материалите по пластичност и зърнометричен състав;

е) при изменение на хидрогеоложките условия деформациите да остават в определените с проекта граници.

Запечатващият пласт ще се изпълни от бентонитова хидроизолация (GCL's) - бентонитова рогозка със съдържание на бентонит по - голямо или равно на 3.5 kg/m2 поставен между два пласта геотекстил, коефициент на филтрация кФ <5х10ˉ11 m/s с допустимо отклонение ± 10 %.

Бентонитовите хидроизолации представляват слой от бентонит напрах или зърна, поставен между два слоя геотекстил или между геотекстил и геомембрана, и трябва да отговарят на следните изисквания:

а) съдържание на бентонит (определено при водно съдържание на бентонита < 15 %) - при депа за неопасни отпадъци съдържанието на бентонит трябва да е > 3,5 кг/м2 за горен изолационен екран

б) коефициент на филтрация - < 5 x 10 на степен -11 м/сек; допустимоотклонение ±10 %;

в) якост на разлепване (отделяне на двата външни слоя) - > 60 допустимо отклонение ± 10 %;

г) стареене при атмосферни условия - материалът трябва да се покрие врамките на един ден след полагането му.

При полагане на минералния запечатващ пласт се извършва текущо наблюдение и контрол на предписаните с проекта технология на полагане, коефициент на уплътняване и качествени показатели на влаганите материали.

- Изпълнение на насипната дига:

Насипната дига се изпълнява от почва, която се разстила на хоризонтални пластове с дебелина 20 см и уплътнява с вибрационен валяк до достигане на коефициент на уплътнени min 95% от максималната обемна плътност на скелета.

Дълбочината на фундирането й, както надлъжните и напречните профили на дигата ще се дадат от проектантите на Работния проект.

- Геотекстил като разделител между насипната дига и предепонираните отпадъци  Основни характеристики:

- якост на опън (надлъжно и напречно) 24.0/24.0 kN/m (EN ISO 10319),

- удължение при скъсване 65% (EN ISO 10319),

- CBR 4400 N (EN ISO 12236),

- съпротивление на динамично пробиване 13 mm,

- размер на порите 70μ (EN ISO 12956),

- водопропускливост 65x10"3 m/s (EN ISO 11058),

- размери на една ролка: 5.40 х 50 м

Представените продукти да разполагат с СЕ маркировка. Посочените стойности да се считат за номинални. При определяне на общото количество, да бъде съобразено с точната квадратура на ед. ролка. Също така да се вземе предвид разходна норма около 7%. Закотвянето на геотекстила в короната на дигата се осъществява по детайл.

С инвестиционния проект за изграждане на депото трябва да бъде предвидено своевременното покриване на геотекстила съобразно посочения от неговия производител клас на устойчивост на стареене при атмосферни условия.

- Дренажна система за чисти води

- За отвеждане на стичащите се по рекултивираните откоси атмосферни води по време на дъжд се предвиждат охранителни канавки около рекултивираното сметище. Канавките се проектират като земнонасипни с трапецовидно напречно сечение. Предвидени са 3 броя охранителни канавки със съответните им надлъжни и напречни профили, и трасировъчен план за тях.

- 	Охранителна канавка 1 с L=210 м и охранителна канавка 2 с L=70 м. ще отвеждат водите в по-долу разположеното дере.

-	Охранителна канавка 3 с L=230 м в горната си част изпълнява ролята и па крайпътна канавка. Същата зауства в дере.

- За предотвратяване достигането на инфилтрираните през рекултивиращия слой атмосферни води до тялото на депото, се предвижда слой от дренажен геокомпозит с твърда сърцевина (едностранно каширан с фолио) , който се оттича в канавките.

- Дренажната система трябва да удовлетворява изискванията за:  поемане на повърхностен отток, формирал се от интензивен валеж с обезпеченост 10 %;

- устойчивост на течението;

- устойчивост на износване;

- незатлачване на канала и съоръженията;

- зимен режим на работа на съоръженията;

- отвеждане на водата до водоприемника.

- Около терена на депото се изграждат охранителни канали за улавяне на повърхностните атмосферни води и отвеждането им извън тялото на депото, с необходимите наклони и сечения за да поемат интензивен валеж с 10% обезпеченост.

- Рекултивиращият почвен слой

Рекултивиращият почвен слой се проектира в съответствие с предвиденото по-нататъшно използване на територията на депото.

Предвижда се дебелината на този слой да бъде 0.70м, достатъчна за развитие на кореновата система при затревяване или засаждане на храсти. Уплътнението на почвения слой се осъществява на пластове 2х35 см с валяк.

Върху рекултивиращия почвен слой се полага и слой от хумус -0.30м.

Биологична рекултивация.

Биологичната рекултивация е разработена на основание Наредба №26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн. ДВ, бр. 89 от 1996 г., изм. и доп. бр. 30 от 
2002 г.).

Биологичната рекултивация се извършва след приключване на техническата и включва комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване на условия за затревяване. Предвид местоположението на старото сметище се предвижда то да бъде рекултивирано за неземеделски нужди.

Биологичната рекултивация се извършва на два етапа:

І етап включва: чистене на камъни, разбиване на буци, подравняване с гребло.С тези манипулации се постига допълнителна предпосевна подготовка на почвата.Целта е да се получи ситнозърнеста структypa. Това дава възможност семената да бъдат в непосредствен допир с почвата. Непосредствено преди засяването на тревното семе , в почвата се внасят азотни торове /30÷40кг./дка./ Така подготвената почва се оставя 10-12 дни да улегне, след което се пристъпва към засяването. Засяването на тревното семе е препоръчително да се извърши късно през пролетта Т.е.втората половина на месец май. Засяването на семената да бъде равномерно /25кг./дка./,като след това се зариват с 1гребло и се притъпкват с дъска или ръчен валяк. Тревната смес се състои от:

- пасищен райграс -10%

- ливадна власатка- 60%

- ежова главица -20%

II етап включва: поливане – в началото 6 поливки през 3 дни с норма 10 л/м2, след това-2 поливки през 7 дни по 20л/м2

- косене с ръчна косачка

- грапене и събиране на окосената трева

Управление на биогаз

За да не се допускат емисии от биогаз в атмосферата на общинското депо в Симеоновград ще се изгради газов дренаж в най-високата му част за улавяне на евентуалните газови емисии. Добрите практики в това отношение предвиждат изграждане на инсталации за производство на енергия от отделения биогаз при големите депа за битови отпадъци с отделяне на значителни количества биогаз.

Поради относително неголямото количество отпадъци, които са депонирани на общинското депо в Симеоновград, не следва да се очаква производство на газ в количество, което да си заслужава оползотворяване.

Необходимо е да се вземат мерки за недопускане на замърсяване на атмосферата с газови емисии. За тази цел в настоящия проект ще бъде изграден 1 бр. газов стоманен кладенец в горната (най-висока) част на депото – показан на съответния чертеж и детайли.

Газов кладенец

Изграждането на газовия кладенец започва след като се изкопае поне 2м в същесвуващото депо (Зона 2) , преди да се извърши предепонирането на отпадъците от Зона 3 в Зона 2. Точното местоположението на газовия кладенец са показани на чертеж №1 със своите координати (X и У).

Газовия кладенец се изгражда чрез полагане на обсадна тръба ф560, в която е разположена вертикална перфорирана тръба ф225 и пълнеж от промита баластра, започващи от дълбочина минимум 3 метра в съществуващия слой депонирани отпадъци, преминаващи през предепонирания пласт отпадъци (от Зона 3) и завършващи в пласта газов дренаж със задържащ пръстен. Обсадната стоманена тръба е необходимо след изграждането на кладенеца да се извади.

В площния газов дренаж се поставят хоризонталните събирателни тръби ф90 – 4бр. радиално разположени - за газ, които се свързват с вертикална тръба чрез фланшови съединения. Събирателните тръби се изпълняват с възходящ наклон към вертикалния газов кладенец.

Кладенецът преминава през слоевете на техническата рекултивация, като метална тръба ф219, като тръбата вече не е перфорирана. Тръбата завършва на 3 метра над кота окончателна рекултивация на депото. Тръбата завършва с вентилаторно устройство, съгл. представените от проектанта технически спецификации за него. Завършването на газовия кладенец се изпълнява с техническата рекултивация на депото, т.е. Изпълнителят на окончателната рекултивация на депото ще изпълни и завършването на газовия кладенец, ще го закупи, достави и монтира.

Инфилтрираните води от сметището

В разработката не се предвижда улавяне и третиране на инфилтрат от тялото на депото.

От направения оглед около сметището, и по специална в най-ниската точка на дерето разположено западно от него не установено изтичане на инфилтрат. Предвид малкият обем на сметището, големият период на експлоатация и малката площ, която заема, аналогично на други сметища се приема, че количеството на инфилтрата е минимално и не представлява опасност за подземните води. След рекултивацията на сметището ще спре притокът на атмосферни води през тялото му и по този начин количеството на инфилтрата чувствително ще намалее. Предвид конфигурацията на естествения терен под сметището установен от топографска карта е невъзможно той да бъде уловен чрез дренажна система.

Система за наблюдение и мониторинг

Мониторинг се извършва за някои от компонентите на околната среда. За контрола на подземните води се предвижда изграждане на 3 бр. контролни кладенци : в най- ниската част на сметището и в най-високата част, но извън замърсения с отпадъци терен. Провеждането на мониторинг на подземните води ще става по време на извършване на рекултивацията и след окончателното рекултивиране на цялото сметище. Пробовземанията се правят на всеки 6 месеца. При изразени колебания на подземните води честотата на измерванията трябва Да бъде увеличена. Извършва се мониторинг и на състоянието на рекултивираното сметище. Това трябва да става ежегодно като се отчитат настъпилите промени: степен на слягане, поява на пукнатини и свличания.

Управление на качеството

Управлението на качеството е част от работния проект за "РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СМЕТИЩЕ"гр. Симеоновград и е разработен в съответствие с изискванията на:

Наредба №6/2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Правилници, стандарти и други законови актове, които се отнасят до изпълнението на земни (изкопно-насипни) работи, изолации, дренажи, филтри, стоманобетонови работи, качества и контрол на влаганите материали.

Инвеститорът осъществява ръководство, наблюдение и контрол на качеството на материалите и изпълнението на строителството на депото.

Строителят носи отговорност по изпълнение на строителството и качеството на влаганите материали.

Авторският надзор следи за спазване на проектните решения.

Независимият строителен надзор (НСН) контролира количественото и качественото изпълнение на строителните работи.

Видът и обхватът на изпитванията, наблюденията и документирането на резултатите и осъществените мерки по осигуряване на качеството се извършва съгласно действащите в Република България правила и норми за подобно строителство.

4.	МАТЕРИАЛИ

Изисквания за качество на вложените материали

Материалите, които се предвижда да бъдат вложени при извършване на рекултивацията са почва, инертни материали, хумус, хидроизолация на бентонитова основа, геотекстил и дренажна рогозка.

Инертните материали и почвата ще се доставят на обекта от депо /склад/ и отговарящи на определени изисквания.

Почвата /подхумусния хоризонт/трябва да отговаря на следните критерии:

- 	съдържание на хумус-равно или по-голямо от 0.5% /или със съдържание на органичен въглерод равно или по-голямо от 0.3% /, определено в средна проба / "наредба №26-ДВ бр.89/22.1 0.1996г./

- 	нормите за допустимо съдържание на олово, мед и цинк в почвата в зависимост от активната реакция на почвата /рН/ във водна суспензия да са с нормата за допустимо остатъчно съдържание на хербецида атразин е 0.1 мг. на 1 кг. почва, а на симазин-0.2 мг. на 1 кг. почва след изтичане на употребата им.

- 	радиоактивност-до 10 гр./тон

- 	общо количество соли - до 0.3%

- 	механичния състав да е 30-50% физична величина.

•Изискванията към качествата на хумуса са следните:

- съдържание на хумус, равно или по-голямо от 1% /или със съдържание на органичен въглерод,равно или по-голямо от0.6%,определено в средна проба /Наредба №26 /ДВ бр.89 от 1996 г./

- да отговаря на изискванията за съдържание на олово,мед,цинк,арсен,допустима радиоактивност, общо количество соли опоменати при подхумусния слой.

Проучванията относно качествата на вложените насипни материали са задължение на инвеститора и се извършват непосредствено преди полагането им.

Бентонитова рогозка (геоглинен екран) (GCL's)

Бентонитовата рогозка е съставена от бентонит, капсулован между два геотекстила: един нетъкан полипропиленов иглонабит с тегло 200 гр/см2 и един тъкан геотекстил с обемно тегло 100 гр/м2.

В района на община Симеоновград в радиус от 40 км не могат да се намерят глини, а изискванията на чл. 19, ал. 2 от Наредба № 6 не могат да се постигнат с естествени материали при минимално изискваната дебелина (за изграждане на горен изолиращ екран), се допуска използването на бентонитова изолация. Тя трябва да отговаря на следните изисквания:

- Съдържание на бентонит (определено при водно съдържание на бентонита < 15%). При депа за неопасни отпадъци съдържанието на бентонит трябва да е > 3,5 кг/ м2, като допустимото отклонение е ± 5% - при полагане в горния изолиращ екран;

ГЕОГЛИНЕН ЕКРАН - съдържание на бентонит 3500гр/м2

Геоглинен екран, с общо тегло 3800 gr/m2, капсулован между два геотекстила (нетъкан полипропиленов геотекстил, с тегло 200 gr/m2 и тъкан полипропиленов геотекстил, с тегло 100 gr/m2).

Основни характеристики:

- водопропускливост 5x10-11 m/s (ASTM D5084);

- филтрация 6x10-9 m/s (ASTM D 5887),

- номинална дебелина 5,5 mm,

- якост при скъсване 65 N/10см (ASTM D6496),

- якост на опън в надлъжна посока 11.5 kN/m (EN ISO 10319),

- удължение в надлъжна посока < 20 % (ASTM D6496),

- CBR 2,2 kN (EN ISO 12236)

Характеристики на бентонита

- Съдържание на бентонит (15% влажност) - 3500 gr/m2

- Тип на бентонита - Натриев бентонит

- Размер на гранулите - специална смес от 6 до 30

- Точка на топене - 1340 С°

- Съдържание на монтморилонит - > 70%

- Абсорбция на вода (ASTM Е946) - > 650 %

- Свободно набъбване (ASTM Е946) - > 24 ml/2g

- Филтрация (ASTM D5 891) - < 18 ml

Качествените характеристики на бентонитовата хидроизолация, която се използва при изпълнението на горния изолиращ екран на депото, трябва да удовлетворяват напълно горните изисквания.

Посочените стойности да се считат за номинални. При определяне на общото количество, да бъде съобразено с точната квадратура на ед. ролка. Също така да се вземе предвид разходна норма около 15%, в следствие на застъпване на отделните платна.

Инструкция за полагане на бентонитова (GCL) хидроизолация

Подготовка на основата

Повърхността, върху която ще се полага материала трябва да бъде почистена от остри камъни, корени, растения и чужди предмети, които биха повредили GCL мембраната. Основата трябва да бъде уплътнена най-малко до 90 % проктор. Повърхността трябва да е суха и да не съдържа локви и застояла вода.

Доставка и съхранение

Материалът се доставя на рула с ширина около 5 м и дължина 40 м и приблизително тегло ~ 1000 кг.

Всяко руло е пакетирано в УВ устойчива найлонова опаковка, маркиран с етикет, съдържащ размер, партида и индивидуален номер.

С цел предпазване от нараняване на материала се спазват следните препоръки при доставка и съхранение:

- Да не се поставят повече от 4 рула във височина

- Да се използва при товаро-разтоварни дейности специализирана стоманена вилица в рулото, за да се предотврати неговото огъване

- Да не се съхранява директно на земята, а да се постави под него дървена скара или друга подходяща подложка

- Да не се излага на директното въздействие на химикали

- Да се покриват рулата с найлон или друг вид покривало

- Да не се премахва найлоновата обвивка преди полагане

Монтаж на бентонитовата мембрана

При работа с материала да се спазват следните препоръки при монтаж:

- Да се осъществява монтажа само при сухи климатични условия

- Да не се полага изолацията върху вода г

- Да се полага на подготвена основа без гънки или бръчки

- Да се полага с тъканата страна надолу и с нетъканата нагоре

- Да се използва подемна механизация (булдозер или челен товарач) при полагането и позиционирането на рулата.

- Специализирана стоманена еднорогова вилица може да се използва и като средство за полагане

- При полагане на откоси рулата да се разположат паралелно на него

- Рулата трябва да се подсигурят чрез закотвяща канавка на върха на откоса.

- Размерите на канавката трябва да са въз основа на калкулация за стабилност

Презастъпка на рулата

При извършване на презастъпките е необходимо да се използват торби с бентонитова пудра

Изисквания към покриващия материал:

- Да бъде положен върху бентонитовата изолация веднага след нейния монтаж

- Да бъде с дебелина мин. 20-25 см след уплътняване(важи за почви)

- Да бъде без наличието на камъни по-големи от 50 мм

- Да не се позволява преминаването на механизация директно върху GCL

Поправка

Поради абсорбционните способности на изолацията незначителните дефекти ще се запълнят и уплътнят от само себе си благодарение на бентонитовото съдържание. По-сериозните дефекти трябва да бъдат отбелязани веднага и поправени чрез срязване на кръпка от бентонитовата изолация достатъчно голяма, за да позволи презастъпване от поне 50 см от всички страни.

След което се поставя бентонитова пудра в зоната за поправка и се покрива с кръпката.

ДРЕНАЖЕН ГЕОКОМПОЗИТ С ТВЪРДА СЪРЦЕВИНА (ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА БИОГАЗ)

Дренажен геокомпозит съставен от тридименсионална високо пореста сърцевина от непрекъснати екструдирани полипропиленови нишки, ламинирана двустранно с нетъкан геотекстил.

- Тип полимер сърцевина - полиетилен висока плътност

- Тип полимер геотекстил – полипропилен

- Тегло за единица площ - 670 gr/m2

- Якост на опън надлъжно(съгласно EN ISO 10319) - 20 kN/m

- Якост на опън надлъжно(съгласно EN ISO 10319) – 15.5kN/m

- CBR тест на геотекстила (съгласно EN ISO 12236) – 3300 kN/m

- Удължение при максимално натоварване (съгласно EN ISO 10319) – 40%

- Водопреминаване ( i = 1.0) (съгласно EN ISO 12958) При 20 кPa - 0.70 1/m.s (при контакт твърдо/твърдо)

При 100 кPa - 0.65 1/m.s (при контакт твърдо/твърдо)

При 200 кPa - 0.58 1/m.s

- Дебелина при 2 kPa - 5mm

Стандартни размери

- Дължина на ролката - 25, 50 или 100 м

- Ширина на ролката - 2м / 4м

Посочените стойности да се считат за номинални. При определяне на общото количество, да бъде съобразено с точната квадратура на ед. ролка. Също така да се вземе предвид разходна норма около 10%, в следствие на застъпване на отделните платна чрез фабрично заложени 10 см по-голяма широчина на геотекстилното платно спрямо полиетиленовата сърцевина.

ДРЕНАЖЕН ГЕОКОМПОЗИТ С ТВЪРДА СЪРЦЕВИНА (едностранно каширан с фолио)

Геокомпозит за площно отводняване, със сърцевина от термично свързани по между си ленти полиетилен висока плътност(НDРЕ), образуващи ромбоидална структура, каширани от едната страна с полиетиленова мембрана, а от другата страна с нетъкан геотекстил, със сепарираща, филтрационна и защитна функции.

- Тип полимер сърцевина - полиетилен висока плътност

- Тип полимер геотекстил – полипропилен , 130 гр.

- Тегло за единица площ - 410 gr/m2

- Якост на опън надлъжно(съгласно EN ISO 10319) - 13,50 kN/m

- Якост на опън надлъжно(съгласно EN ISO 10319) – 10 kN/m

- CBR тест на геотекстила (съгласно EN ISO 12236) – 2200 kN/m

- Удължение при максимално натоварване (съгласно EN ISO 10319) - 40%

- Водопреминаване ( i = 1.0) (съгласно EN ISO 12958) При 20 кPa - 0.70 1/m.s (при контакт твърдо/твърдо)

При 100 кPa - 0.60 1/m.s (при контакт твърдо/твърдо)

При 200 кPa - 0.55 1/m.s

- Дебелина при 2 kPa - 5mm

Стандартни размери

- Дължина на ролката - 25, 50 или 100 м

- Ширина на ролката - 2м / 4м

Посочените стойности да се считат за номинални. При определяне на общото количество, да бъде съобразено с точната квадратура на ед. ролка. Също така да се вземе предвид разходна норма около 10%, в следствие на застъпване на отделните платна чрез фабрично заложени 10 см по-голяма широчина на геотекстилното платно спрямо полиетиленовата сърцевина.

ГЕОТЕКСТИЛ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛ

Нетъкан, иглонабит геотекстил, произведен от полипропиленови нишки, с изотропни свойства, с тегло за единица площ 300 gr/m2. Основни характеристики:

- якост на опън (надлъжно и напречно) 24.0/24.0 kN/m (EN ISO 10319),

- удължение при скъсване 65% (EN ISO 10319),

- CBR 4400 N (EN ISO 12236),

- съпротивление на динамично пробиване 13 mm,

- размер на порите 70 μ (EN ISO 12956),

- водопропускливост 65x10"3 m/s (EN ISO 11058),

- размери на една ролка: 5.40 х 50 м

Представените продукти да разполагат с СЕ маркировка. Посочените стойности да се считат за номинални. При определяне на общото количество, да бъде съобразено с точната квадратура на ед. ролка. Също така да се вземе предвид разходна норма около 7%.

В рамките на собствения контрол на строителя (СК), както и в рамките на външния контрол се извършва входящ контрол на доставените ролки геотекстил (независимо от функцията - защитна или разделителна), както и вземане на случайни проби за извършване на контролни лабораторни изпитвания. При входящия контрол се проверяват всички удостоверения относно извършени изпитвания на материалите за производство, товарителници, етикетиране и обозначение на доставените геотекстили. За целта всяка доставна единица следва да е придружена с документи, удостоверяващи следните данни:

- Производител и доставчик;

- Обозначение на продукта;

- Продуктова група;

- Идентификация на доставената единица (контролен номер);

- Тегло на доставената единица в кг;

- Размери на доставената единица (но не на опаковката); при рулата това са дължината и широчината в метри;

- Маса за единица площ (г/м );

- Основни видове полимери - при смесени продукти за всеки компонент;

- Плътност и индекс на провлачване за суровината за производство на влакната;

- Начин на уякчаване, начин на свързване между отделните пластове.

Обозначението и типът на геотекстила, както и контролният номер върху продукта следва да са лесно различими и да са маркирани достатъчно трайно а времето на строителството. Тези обозначения следва да са нанесени на разстояние през 5 метра.

Полагането на геотекстила се извършва по проект на Изпълнителя, като се спазват следните изисквания:

1. Не се полага геотекстил при неблагоприятни атмосферни условия - дъжд, силен вятър и др. подобни.

2. При съшиване на отделните парчета се съблюдава необходимата широчина за презастъпване.

Изискванията за качеството на влагания материал и на извършените съединявания се проверяват чрез два теста:

- първи тест - съгласно изискванията на стандарта, като се следят показателите, дадени в характеристиката на материала;

- втори тест - визуален - за качеството на монтажа.

Резултатите от двата теста се документират в дневник, като се прави анализ на извършената работа.

Контролът по качеството се извършва с:

- образец за контрол на доставките;

- формуляр за контрол на оборудването за съединяване;

- дневник за документиране на шевовете.

Технология за полагане на геотекстил

Област на приложение

Геотекстилът изпълнява няколко основни функции: сепариране, филтриране, защита, армиране.

Маркировка и транспортиране

Геотекстилът се доставя на ролки. На опаковката на всяка ролка са посочени: име на производителя; адрес, телефон и факс на завода, от който се доставя геотекстила; дължина, ширина, тегло и квадратура на ролката; изходният материал, от който е направен геотекстила и фабричният номер на ролката.

Единственото ограничение при транспортирането на геотекстила е, той да не баде превозван заедно с метални или остри предмети (например железа), които могат да го повредят механично.

Препоръчва се складирането на геотекстила да става под навеси или в закрити помещения. При намокряне с вода геотекстилът става по-тежък и неудобен за полагане.

Технология за полагане

При полагане на геотекстила отделните ролки се снаждат чрез препокриване. Необходимата широчина на препокриване зависи от носимоспособността на покриваната земна основа и функцията, която ще изпълнява геотекстилът. При здрава земна основа и при функциониране на геотекстила като сепаратор, филтър или защита, се препоръчва минимално препокриване от 25 - 30 см.

Полагането на геотекстила може да бъде извършено ръчно от двама човека. Температурата на околната среда по време на полагането на геотекстила не оказва влияние на експлоатационните му качества. Той може да се полага и при минусови температури (до - 50 °С). С оглед удобството на работа се препоръчва полагането на геотекстила да не се извършва при дъждовно или ветровито време. Не се разрешава преминаването на техника или превозни средства върху геотекстила преди неговото покриване с насипен материал.

В случаите, когато геотекстилът по проект се покрива с насипен материал, е препоръчително последният да се положи веднага след полагането на геотекстила. По този начин експлоатационните качества на геотекстила се запазват най-добре и се намалява вероятността за неговата механична повреда.

Дренажен материал:

Площен дренаж с дебелина – 0.50м. от промита баластра със зърнометричен състав осигуряващ коефициент на филтрация по-голям от 3х10-³ м/сек.

Съдържанието на органични вещества трябва да е под 1%. Не се допуска използването на натрошени скали или камъни.

Толеранси, изисквания и проверки на дренажния пласт:

| Параметър | Изискване | Проби |
| --- | --- | --- |
|  | Стойност | Толеранс | Бр. |
| Нивелация: |  |  |  |
| Дебелина на дренажния пласт | 0.50 м | +0.05м / - 0,0Зм | 25 на 10,000 м2 |
| Дебелина на запълващия материал | Дебелина по проект | +/- 0,0Зм | 1 на 25 м |
| Коефициент на пропускливост ' | k > 10 3 м/сек | не | на 1,000 м3 |

PEHD ТРЪБИ

- Устойчивост на абразия

Тръбите са сред най – устойчивите на абразия. Доказва се с проведени тестове от производителя по стандарт EN 295-3:

- PE/PP – при 450 цикъла → <0,25 mm абразия

Тръбите са стандартизирани по UNI 10968 – EN 13476 за абразия

- Устойчивост на удар

Висока устойчивост на удар дори при ниска температура

- Химическа устойчивост

Добра химическа устойчивост на химични агенти /киселини, сулфати/, биологични агенти и корозия. Покриват изискванията на ISO/TR 1035

- Устойчивост на микроорганизми, гризачи и насекоми

Много добри хидравлични показатели

Устойчивост на UV – лъчи

- Производствени дължини

Дължина на тръбите L=6 м, с възможност за производство от 1.00м до 6.00мм. Връзка – на заварка или муфено.

- Показатели на PEHD тръби

| Показател | Стандарт | мярка | PEHD |
| --- | --- | --- | --- |
| Плътност | ISO 1183:1987 | g/см3 | 0,945 |
| Индекс на стопилката | ISO 1133 | g/10 min | 0,45 (1900C-5kg) |
| Модул на елестичност | ISO 178 | mPa | 1000 |
| Момент на скъсване | ISO 527 | mPa | 23 |
| Термопроводимост |  | W/mK-1 | 0,4 |
| Коефициент на линейно разширение |  | J/kgK | 2500 |

- Стандарти и предписания

| № по ред | Общи предписания | EN 476 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектиране подземен тръбопровод | EN 1295-1-2 prEN 1295-3 |
| 2 | Тръби | DIN16961част1 и 2 EN13476 (март2007) |
| 3 | По заявка | ASTM F 894 NBR 7373 |
|  |  | JIS K 6780 |
| 4 | Изчисления на статика | ATV A 127 Marston Spangler |
| 5 | Хидравлични изчисления | EN 752 |
|  |  | ATV A 110 |
| 6 | Полагане | ENV 1046 |
| 7 | Проверка | EN 1610 |
| 8 | Заваряване на тръбите | DUS 2207 – 4 UNI |
|  |  | 10520 (PE80) UNI |
|  |  | 10967 (PE100) |
| 9 | Показатели | Химическа устойчивост – ISO 10358 |
|  |  | Устойчивост на триене – EN 295-3 |

Пясък

Техническите изисквания за пясъка трябва да бъдат, както са определени в БДС EN 12620.

Цимент

Циментът, който ще се използва в работите, трябва да бъде одобрен и да бъде класифициран, както е посочено в БДС EN 197-1.

Вода

Водата, употребявана за направа на бетон и строителни разтвори, водата за поливане при свързване на бетона и за  промиване на едрия добавъчен материал и пясъка трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 1008.

Бетон

Класификацията на бетоните трябва да бъде съгласно БДС EN 206-1.

Контролирането и определянето на якостта на бетона трябва да бъде направено на базата на якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206-1 чрез статистически метод, позволяващ сравнения между действителната бетонна якост и стандартната (контролирана) якост за съответен клас бетон, който трябва да се постигне.

Кофраж

Кофражът трябва да е достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментов или друг разтвор от бетона през всички фази на строителство, и подходящ за начина на полагане и уплътняване.

Армировка

Армировъчната стомана трябва да отговаря на следните български държавни стандарти:

БДС 4758 – горещо валцувана стомана за армировка;

БДС EN 10060:2005 – допустими отклонения в диаметъра на кръгли гладки пръти;

БДС EN ISO 377:1999 – взимане на пробни образци;

БДС EN ISO 15630-1:2004– изпитване на опън;

БДС ISO 14284:2000 –  вземане на проби за анализ на химическия състав;

БДС EN 10021:1995 ч; БДС EN 10204:1995 ч; БДС 17372:1995 – маркиране, опаковане и съпровождане;

БДС 9252 – ниско въглероден тел за армиране на стоманобетонни конструкции

БДС 9253  – технически изисквания за заварени мрежи ;

5.	СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ

Всички предвидени строително – монтажни работи трябва да се извършват с най – добро качество съгласно действащата нормативна база.

Дейностите включват предварително почистване на участъците, доставка на материалите, строително – монтажни работи, приемателни и изпитвателни работи, и почистване на площадката.

След приключване на изпълнението на строителната площадка и прилежащите терени трябва да се предадат на Възложителя почистени от материали и отпадъци.

Контролът ще се осъществява от Възложителя чрез служители, определени от него, осъществяващи инвеститорски надзор, и от избрания независим строителен надзор, които ще подписват протоколите за извършените работи и за констатациите.

Преди започване на строителството Изпълнителя трябва да извърши някои подготвителни работи на площадката.

  - Отлагане на съоръженията върху терена

Изпълнителят заедно с Възложителя да извърши цялостно отлагане на обекта върху терена, който ще се използва за строителството. Определянето на основните точки, маркиращи линиите на собствеността, се извършва от лицензиран геодезист. Точките, маркиращи линиите на собственост на площадката да бъдат стабилизирани и поддържани през целия срок на строителството.

Изпълнителят трябва да осигури, монтира и поддържа две устойчиви на атмосферни въздействия информационни табла на входа на обекта и в близост до пътя.

  - Изпълнение на изкопно – насипни земни работи

Изкоп на земни маси

Настоящата техническа спецификация се отнася за изкоп на земни маси по надлъжен профил в съответствие с проекта за рекултивация на депото. Видовете работи включват:

- маркиране на мястото, където ще бъдат изпълнявани земните работи.

- изкоп на земни маси, товарене, транспорт и стоварване на проектираното депо, насип или яма, за която има разрешение в рамките на строителната площадка.

- изравняване и довършване на леглото на депото, както и на склоновете след изкопните работи.

- геодезически замервания по профила на изкопа, съгласно проекта.

Изпълнителят следва да укрепи под наклон или да подпре всички изкопи, за да гарантира безопасността на труда и спазване на всички съответни разпоредби. За тази цел на строителната площадка следва да се поддържа достатъчно количество дървен материал или еквивалентен такъв. Изпълнителят следва да осигури поставяне на подпори в изкопа по начин, по който се спазват изискванията за здравеопазване и безопасност.

Във всеки един момент по време на напредъка на работата по графика за изпълнение на обекта, Изпълнителят трябва да осигури защита на изкопите от повърхностни води и просмукване. Изпълнителят се задължава да вземе всички предпазни мерки по време на срока на договора за поддържане на безопасността и стабилността на изкопа. Изпълнителят следва незабавно да изпълни отново изкопи, разрушени поради влиянието на метеорологичните условия или наводнения. Изпълнителят се задължава да съхранява на строителната площадка или да има на разположение, достатъчен брой помпи и оборудване в добро състояние, за да се справят с наводнения или просмукване на влага в изкопа. Необходима механизация:

• багер с гъсеничен ход с кофа с капацитет - 1,5 м3 - 1 бр.;

• булдозер клас 150-200 к.с. - 1 бр.;

• самосвали - 2 бр;.

Изкопните работи започват след почистване на строителната площадка. На площадката се поставят напречни профили с колчета с препратка към проектните нива на изкопите и насипите. Спазването на геометричните величини от проекта се гарантира чрез геодезически измервания на нивата, както и по сеченията и на плана, съгласно приложения координатен регистър към чертежите.

Дигите се изграждат на слоеве с дебелина от 0,20 m, като се уплътняват с валяк до достигане на коефициент на уплътнение най-малко 0,95 в сравнение с лабораторните данни за плътност на почвата.

Насип на земни маси

Настоящата техническа спецификация се прилага за насип на материал (земни маси), които са транспортирани от изкопа. Видовете работи включват:

• маркиране на мястото за насип.

• уплътняване на мястото за насип.

• Изкопаване и предепониране на отпадъците в съответствие с чертежите.

• полагане на предепонираните маси в последователни слоеве и уплътняване.

• доставка и транспорт до строителната площадка на вода за уплътняване.

• изпълнение на стъпала за присъединяване.

• проверка на качеството на насипа.

Изпълнителят се задължава да съхранява повърхността на приключените към момента видове работи, по които не се работи, добре дренирана и влажна през цялото време. Може да се наложи вземането на специални предпазни мерки по време на дъждовните периоди, за да се намали абсорбцията на излишната влага с помощта на валиране и изравняване на изпълняваните в момента видове работи. Изпълнителят носи отговорност за грижите по и поддръжката на необработените повърхности, както и за тези, по които се работи в момента. Изпълнителят следва да използва само механизация в добро техническо състояние, както и с такъв мащаб и вид, които позволяват доброто изпълнение на различните дейности, свързани със земните работи в рамките на определения срок. Когато, според мнението на строителния надзор и експерта по контрола по време на строителството, механизацията е в лошо техническо състояние и не може да осигури задоволително изпълнение или е неподходяща за работата, експерта по контрола по време на строителството на обекта може да нареди на Изпълнителя да прекрати използването на даден елемент от механизацията и незабавно да предостави друга подходяща машина.

Насипът се полага и уплътнява на хоризонтални пластове. За всеки слой трябва да се осигури влага в рамките на интервала от -2% до 2% от стандартното оптимално съдържание на влага и уплътняване до минимум 95% от стандартната максимална суха плътност преди полагането на следващия слой. Контролът на уплътняването се извършва на всеки 1000 m3 и за всеки слой се провеждат минимум 3 изпитвания

  - Предепониране на битови отпадъци и оформяне рекултивираното тяло на депото

Обезвреждането на битовите отпадъци в определения дневен работен участък се извършва чрез разстилане на отпадъците на тънък хоризонтален слой с дебелина 20 – 30 см и уплътняването им, до достигане на височина на работния хоризонт от 1,80 м. височината на слоя в профилите се определя в зависимост от котите на вертикалната планировка. ТБО се изсипват само в дневния работен участък. Дневният работен участък се покрива с пласт почва с дебелина 0,20 м. При невъзможност за полагане на пласта почва в рамките на деня допуска се отлагане на полагането му максимум до 24 часа след приключване на изпълнението на дневния работен участък.

При необходимост през летните горещи месеци и при висока запрашеност предепонираните отпадъци да се оросяват с помощта на водоноска или автоцистерна.

Всички останали строително – монтажни работи да се изпълняват съгласно предписанията на Работния проект.

При липса на предписания в работния проект за изпълнение на видове СМР Изпълнителя да се обръща за указания към проектантите.